## Slide 1: Determinarea prin metode numerice a permitivităţii straturilor subţiri în condensatori cu diferite configuraţii geometrice
Student: Ișfan Ștefan
Specializarea: Fizică Informatică
An universitar: Anul al III-lea - Licență (2023-2024)
Coordonator științific: Lect. univ. dr. Leontin Pădurariu

## Slide 2: Cuprins
⬤ Introducere
⬤ Tipuri de condensatori cunoscuți
⬤ Rolul condensatorilor în evaluarea permitivității electrice
⬤ Motivație
⬤ Abordarea numerică
⬤ Rezultate și interpretări
⬤ Concluzii

## Slide 3: Condensatori
⬤ Condensatorii stochează energie sub formă de câmp electric între două plăci conductoare separate de un izolator sau dielectric.
⬤ Capacitatea unui condensator este măsurată în Farazi și indică cantitatea de sarcină electrică stocată pentru o anumită tensiune.
⬤ Când se aplică tensiune, electronii se acumulează pe o placă, în timp ce cealaltă placă prezintă un deficit de electroni, creând astfel un câmp electric.
⬤ Dielectricul între plăci mărește capacitatea de stocare și previne transferul de sarcină direct între plăci.
⬤ Energiile electrice sunt eliberate atunci când circuitul se închide, permițând sarcinilor să circule printr-un circuit extern.

## Slide 4: Tipuri de condensatori cunoscuți

## Slide 5: Condensatori utilizați în măsurători ale permitivității electrice
A. Eșantioane de dimensiuni mari
B. Straturi subțiri
B. Malic, I. Boerasu, M. Mandeljc, M. Kosec, V. Sherman, T. Yamada, N. Setter si M. Vukadinovic, 2007 - Processing and dielectric characterization of Ba0.3Sr0.7TiO3 thin films on alumina substrates, Journal of the European Ceramic Society.

## Slide 6: Motivație
⬤ Există configurații precum cea cu electrozi coplanari pentru care estimarea capacității este foarte dificilă în mod analitic.
⬤ Scopul lucrării este de a dezvolta o procedură numerică bazată pe metoda diferențelor finite capabilă să estimeze capacitatea electrică a tuturor condensatoarelor.
⬤ Procedura numerică permite, de exemplu, înțelegerea modului în care diferiți parametri geometrici și electrici afectează capacitatea condensatorilor cu electrozi coplanari.
⬤ Detaliile obținute din această analiză numerică sunt importante pentru optimizarea condensatoarelor în domenii variate, de la electronica avansată la sistemele energetice eficiente, având potențialul de a contribui la evoluția tehnologiilor viitoare.

## Slide 7: Abordarea numerică - ecuația Laplace cu condiții la limită specifice
⬤ Ecuația Laplace este importantă pentru determinarea câmpurilor electrice și capacității în condensatoare. Domeniul de definiție este discretizat într-o rețea bidimensională, unde calculul derivatelor parțiale se face numeric prin diferențe finite.
+ =0
⬤ Derivatele parțiale în punctul (xi, yj) sunt aproximative prin:
⬤ Ecuația discretizată a lui Laplace este
unde hx si hy sunt paşii de discretizare pe axele Ox și Oy.

## Slide 8: Abordarea numerică - ecuația Laplace cu condiții la limită specifice

## Slide 9: Abordarea numerică - ecuația Laplace cu condiții la limită specifice
⬤ Graficul prezentat demonstrează cum potențialul electric variază liniar în interiorul unui condensator planar în răspuns la o tensiune aplicată. Această relație liniară este caracteristică pentru un mediu dielectric uniform și absența fenomenelor de margine.
⬤ Sub influența unei tensiuni aplicate, condensatorul generează un câmp electric uniform, astfel încât potențialul variază liniar de la o placă la alta. Această distribuție este descrisă de ecuația Laplace pentru un mediu omogen și fără sarcini libere.
Distribuția potențialului în funcție de tensiunea aplicată pentru un condensator cu plăci plan paralele și condiții la limită periodice

## Slide 10: Rezultate și interpretări
⬤ Imaginea arată influența dielectricului asupra câmpului în condensator.
A. Condensatorul cu placi plan paralele

## Slide 11: Rezultate și interpretări
A. Condensatorul cu placi plan paralele
⬤ Imaginea arată influența distanței dintre electrozi asupra câmpului în condensator.

## Slide 12: Rezultate și interpretări
B. Condensatorul cu electrozi coplanari
⬤ Imaginea arată distribuția potențialului electric într-un condensator cu strat subțire.

## Slide 13: Concluzii
⬤ Metoda diferențelor finite confirmă legătura directă dintre capacitățile condensatorilor și caracteristicile permitivității dielectrice în funcție de configurația geometrică a acestora.
⬤ Rezultatele evidențiază importanța efectelor de margine asupra evaluării permitivității dielectrice și modul în care acestea pot fi cuantificate prin tehnici numerice.
⬤ Analiza capacității în relație cu permitivitatea unui strat subțire deschide noi oportunități pentru investigații experimentale avansate ale straturilor subțiri dielectrice.